# Ausschreibungstext

## Automatische Schiebetür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX Win Drive 2201.FRW

Automatischer Schiebetürantrieb für 1- oder 2-flüglige Schiebetüren. 
Antriebsquerschnitt H x T = 100 x 142 mm, Flügelgewicht 1 x 120 kg, 2 x 100 kg

( _ )	Elektromechanischer Schiebetürantrieb mit DC Motor und Prozessorsteuerung MCU8. Netzanschluss 115 VAC / 60 Hz oder 230 VAC/50 Hz, Schutzart IP22, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C. Integrierter Kabelkanal und integrierte, verdeckte Dichtungsbürsten. Leicht austauschbare, geräuschgedämpfte Laufschiene.
Montageart: Sturzmontage, Wandmontage, Deckenmontage
Zertifiziert nach AutSchR und DIN 18650: 2010, Performance Level “d”, Dauerhaftigkeit Klasse 3

Integrierte elektronische Hinderniserkennung in Schliess- und Öffnungsrichtung, Automatische Kraftbegrenzung <150 N, max. Geschwindigkeit 80 cm /sek. Fehlerdiagnose mit Anzeige direkt an der Steuerung und an der Bedieneinheit. Sicherheitsabschaltvorrichtung mit Resetfunktion. 4 überwachte Sicherheiten wahlweise Lichtschranken oder Infrarot Vorhang.

Programmierbar direkt an der Steuerung mit 2 Tasten. 
Einstellbare Bewegungsparameter: Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit, Offenhaltezeit Impulsgeber, Öffnungsweite, Dämpfung, FRW.
 4 Eingänge wahlweise für Notöffnung/-schliessung, Handbetrieb (Putzstellung), Betriebsarten: FRW-EIN, FRW-AUS, AUS, AUTOMAT AUTOMAT REDUZIERT, AUSGANG, OFFEN, Handbetrieb. 
2 programmierbare Ausgänge (wahlweise Rückmeldungen verschiedener Türzustände wie zu, offen, Störung, Riegelstatus, Lichtimpuls, Gongimpuls).
Anschluss für Peripheriegeräte wie Codekartenleser oder Schlüsselschalter

## Türflügel

( _ )	Schiebeflügel

( _ )	feststehende Seitenteile

( _ )	feststehende Oberlichter,     ( _ ) -teilig

Profile

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 12

Einfachverglasung

Verglasungsstärke 6 – 12 mm

Verglasungsart:	nass, Verglasung ESG / VSG

Sichtbreite 22 mm, Sockelhöhe 80 mm, Profiltiefe 20 mm

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 22A

Einfach- und Isolierverglasung

Verglasungsstärke trocken 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, nass 6 – 28 mm

Sichtbreite 30 mm, Sockelhöhe 78 mm, Profiltiefe 34 mm

( _ )	Fabrikat …………

Bodenführung

( _ )	Durchgehende Bodenführung in CNS inkl. Gleitstück im Schiebeflügel

Farbe der sichtbaren Profile

Eloxal – Farbton	…………….

Pulverbeschichtung RAL	…………….

…………….…………….………………..

Verglasung

( _ )	ESG 10 mm, Heat Soak getestet

( _ )	VSG 10 mm, mit Folie 0,78 mm

( _ )	Isolierglas aus 2 x 5 mm ESG, Heat Soak getestet, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Isolierglas aus 2 x 6 mm VSG, Folie 0,78 mm, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Fabrikat ………..

## Sensorik

Impulsgeber innen

( _ )	FRW-Radar mit/ohne Richtungserkennung

Impulsgeber aussen

( _ )	Radar mit/ohne Richtungserkennung

( _ )	IR-Bewegungsmelder

( _ )	Schlüsselschalter

( _ )	Kartenleser

( _ )	Fernsteuerung

Sicherheitssensoren

( _ )	Anwesenheitssensor innen (Absicherung Hauptschliesskante)

( _ )	Anwesenheitssensor aussen (Absicherung Hauptschliesskante)

( _ )	Anwesenheitssensor (Absicherung Nebenschliesskante)

( _ )	Lichtschranke

Erstellung der Sicherheitsbewertung nach DIN 18650 empfohlen.

Bedienelement

( _ )	Steuerpanel (Betriebsarten: AUS, AUTOMAT, AUTOMAT REDUZIERT, AUSGANG, OFFEN, Handbetrieb)

( _ )	FRW-Schlsselschalter

Notsysteme

( _ )	Notöffnung einschl. einbruchgesicherter Notentriegelung

( _ )	Netzschalter, Sicherung

## Zubehör

( _ )	Batteriemodul für Notstromversorgung, Betriebszeit von bis zu 180 min.

( _ )	Elektromechanische Verriegelung (Bi-stabile Verriegelung) mit Rückmeldung, Eingriff ausschließlich in gehärtete Haltebolzen der Flügel, nicht auf den Zahnriemen oder Umlenkung wirkend

( _ )	Schloss für Bedieneinheit